# МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

# Н А К А З

________________				                                               № ______

# Київ

| Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил написання |  |
| --- | --- |

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

визначення та позначення основних одиниць SI;

назви, визначення та позначення похідних одиниць SI;

назви, визначення та позначення десяткових кратних і частинних від одиниць SI;

назви, визначення та позначення дозволених позасистемних одиниць;

Правила написання назв і позначень одиниць вимірювання.

2. Одиниці вимірювання, їх визначення та позначення, затверджені пунктом 1 цього наказу, застосовуються щодо засобів вимірювальної техніки, що використовуються, вимірювань, які проводяться, та позначень величин, які виражаються в одиницях вимірювання.

Положення цього наказу не стосуються використання у сфері повітряного, морського і залізничного транспорту тих одиниць вимірювання, які відмінні від одиниць, затверджених пунктом 1 цього наказу, та визначені міжнародними договорами України.

3.  Дозволити суб’єктам господарювання застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 16 і 17 Правил написання назв і позначень одиниць вимірювання та десяткових кратних і частинних від них, затверджених цим наказом, протягом одного року з дня набрання чинності цим наказом.

Продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України не пізніше ніж через один рік з дня набрання чинності цим наказом із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 16 і 17 Правил написання назв і позначень одиниць вимірювання та десяткових кратних і частинних від них, затверджених цим наказом, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції.

4. Департаменту технічного регулювання та метрології (Віткін Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Веремія І. Г.

# Міністр економічного розвитку

# і торгівлі України                                                      Айварас АБРОМАВИЧУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

__________ № _______

Визначення та позначення основних одиниць SI

| Величина | Одиниця |
| --- | --- |
| Назва | Сим-вол | Роз- мір- ність | Назва | Позначення | Визначення |
|  |  |  |  | міжн. | укр. |  |
| Довжина | l, L | L | метр | m | м | Метр – це довжина шляху, що проходить у вакуумі світло за 1/299 792 458 частину секунди |
| Маса | m | M | кілограм | kg | кг | Кілограм – це одиниця маси, яка дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма |
| Час | t, T | Т | секунда | s | с | Секунда – це час, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133 |
| Сила електричного струму | I | I | ампер | А | А | Ампер – це сила незмінного струму, який під час проходження по двох безмежно довгих паралельних прямолінійних провідниках малого кругового перерізу, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликав би на кожній ділянці провідника довжиною 1 м силу взаємодії 2∙10-7 Н |
| Термодинамічна температура | T, Θ | Θ | кельвін | K | К | Кельвін – це одиниця термодинамічної температури, яка дорівнює 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води |
| Кількість речовини | N | N | моль | mol | моль | Моль – це кількість речовини системи, яка містить стільки ж структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012 кг. Під час використання моля структурні елементи повинні бути специфіковані та можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами або іншими частинками чи специфікованими групами таких частинок |
| Сила світла | Iv | J | кандела | cd | кд | Кандела – це сила світла в заданому напрямі від джерела, яке випромінює монохромне випромінювання частотою 540∙1012 Гц , енергетична сила світла якого у цьому напрямі становить 1/683 Вт/ср |

Директор департаменту технічного

регулювання та метрології                                                             Леонід ВІТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

__________ № _______

Назви, визначення та позначення похідних одиниць SI

1. Похідні одиниці SI – це одиниці вимірювання, які визначаються з рівнянь зв’язку як добуток ступенів основних одиниць SI:

Q = Aa · Bb · Cc · … · Xx,

де             Q	 –  похідна одиниця вимірювання;

A, B, C, … X   –	 величини одиниць вимірювання, які містяться в алгебраїчному значенні похідної одиниці Q;

a, b, c, …,x   – експоненти величин одиниць вимірювання, які містяться в 
алгебраїчному значенні похідної одиниці Q.

Похідні одиниці є когерентними похідними одиницями, якщо в рівнянні зв’язку числові коефіцієнти дорівнюють 1.

2. Назви та позначення похідних одиниць SI формуються з назв та позначень одиниць, які застосовуються в алгебраїчному відношенні, до якого додані назви відповідних алгебраїчних дій.

3. Когерентні похідні одиниці SI, назви та позначення яких створені з використанням назв та позначень основних одиниць SI, подано в таблиці:

| Величина | Одиниця |
| --- | --- |
| Назва | Символ | Назва | Позначення |
|  |  |  | міжн. | укр. |
| Площа | A | квадратний метр | m2 | м2 |
| Об’єм | V | кубічний метр | m3 | м3 |
| Швидкість | v | метр за секунду | m/s | м/с |
| Прискорення | a | метр на секунду в квадраті | m·s-2 | м·с-2 |
| Величина, зворотна довжині хвилі | ρ, ν | зворотний метр | m-1 | м-1 |
| Густина, густина маси | ρ | кілограм на кубічний метр | kg·m-3 | кг·м-3 |
| Щільність поверхні | ρ A | кілограм на квадратний метр | kg·m-2 | кг·м -2 |
| Питомий об’єм | v | кубічний метр на кілограм | m3·kg-1 | м3·кг-1 |
| Щільність струму | j | ампер на квадратний метр | A·m-2 | A·м-2 |
| Сила магнітного поля | H | ампер на метр | A·m-1 | A·м-1 |
| Концентрація речовини | c | моль на кубічний метр | mol·m-3 | моль·м-3 |
| Концентрація маси | ρ, γ | кілограм на кубічний метр | kg·m-3 | кг·м-3 |
| Сила випромінювання | Lv | кандела на квадратний метр | cd·m-2 | кд·м-2 |
| Коефіцієнт заломлення | n | один | 1 | 1 |
| Відносна проникність | μr | один | 1 | 1 |

Примітка: перелік когерентних похідних одиниць SI є невичерпним.

4. Когерентні похідні одиниці SI, які мають спеціальні назви та позначення, подано в таблиці:

| Назва величини | Одиниця |
| --- | --- |
|  | Назва | Позначення | Вираз через основні та похідні одиниці SI |
|  |  | міжн. | укр. | міжн. | укр. |
| Площинний кут | радіан | rad | рад | m/m = 1 | м/м = 1 |
| Просторовий кут | стерадіан | sr | ср | m2/m2 = 1 | м2/м2 = 1 |
| Частота | герц | Hz | Гц | s-1 | с-1 |
| Сила, вага | ньютон | N | Н | m·kg·s-2 | м·кг·с-2 |
| Тиск, (механічне) напруження, модуль пружності | паскаль | Pa | Па | N/m2 = m-1·kg·s-2 | Н/м2 = м-1·кг·с-2 |
| Енергія, робота, кількість теплоти | джоуль | J | Дж | N·m = m2·kg·s-2 | Н·м = м2·кг·с-2 |
| Потужність, потік випромінювання | ват | W | Вт | J/s = m2·kg·s-3 | Дж/с = м2·кг·с-3 |
| Електричний заряд, кількість електрики | кулон | C | Кл | s·A | с·А |
| Електричний потенціал, різниця потенціалів, (електрична) напруга, електрорушійна сила | вольт | V | В | W/A = = m2·kg·s-3·A-1 | Вт/А = = м2·кг·с-3·A-1 |
| Електрична ємність | фарад | F | Ф | C/V = = m-2·kg-1·s4·A2 | Кл/В = = м-2·кг-1·с4·A2 |
| Електричний опір | ом | Ω | Ом | V/A = = m2·kg·s-3·A-2 | В/А = = м2·кг·с-3·A-2 |
| Електрична провідність | сименс | S | См | A/V = = m-2·kg-1·s3·A2 | А/В = = м-2·кг-1·с3·A2 |
| Магнітний потік (потік магнітної індукції) | вебер | Wb | Вб | V·s = = m2·kg·s-2·A-1 | В·с = = м2·кг·с–2·A-1 |
| Магнітна індукція, густина магнітного потоку | тесла | T | Тл | Wb/m2 = kg·s-2·A-1 | Вб/м2 = кг·с-2·A-1 |
| Індуктивність, взаємна індуктивність | генрі | H | Гн | Wb/A = = m2·kg·s-2·A-2 | Вб/А = = м2·кг·с-2·A-2 |
| Температура Цельсія* | градус Цельсія | °С | °С | К | К |
| Світловий потік | люмен | lm | лм | cd·sr | кд·ср |
| Освітленість | люкс | lx | лк | lm/m2 = m-2·cd | лм/м2 = м-2·кд |
| Активність (радіонукліду) | бекерель | Bq | Бк | s-1 | с-1 |
| Поглинута доза (йонізуючого випромінювання), питома передана енергія, керма | грей | Gy | Гр | J/kg = m2·s-2 | Дж/кг = м2·с-2 |
| Еквівалентна доза (йонізуючого випромінювання) | зіверт | Sv | Зв | J/kg = m2·s-2 | Дж/кг = м2·с-2 |
| Активність каталізатора | катал | kat | кат | s-1·mol | с-1·моль |

* Температура за Цельсієм t визначається як різниця t = T-T0 між двома термодинамічними температурами Т і Т0, де Т0 = 273,15 Кельвін. Інтервал різниці або різниця в температурі може бути виражений або в Кельвінах, або в градусах Цельсія. Одиниця вимірювання "градус Цельсія" дорівнює одиниці вимірювання "Кельвін".

5. Похідні одиниці SI, назви та позначення яких включають когерентні похідні одиниці SI зі спеціальними назвами та позначеннями, подано в таблиці:

| Похідна величина | Похідні одиниці SI |
| --- | --- |
|  | Назва | Позначення | Вираз через основні одиниці SI |
|  |  | міжн. | укр. | міжн. | укр. |
| Динамічна в’язкість | паскаль-секунда | Pa·s | Пa·с | m-1·kg·s-1 | м-1·кг·с-1 |
| Момент сили | ньютон-метр | N·m | Н·м | m2·kg·s-2 | м2·кг·с-2 |
| Тиск поверхні | ньютон на метр | N·m-1 | Н·м-1 | kg·s-2 | кг·с-2 |
| Кутова швидкість | радіан на секунду | rad·s-1 | рад·с-1 | m·m-1·s-1 = s-1 | м·м-1·с-1 = с-1 |
| Кутове прискорення | радіан на секунду в квадраті | rad·s-2 | рад·с-2 | m·m-1·s-2 = s-2 | м·м-1·с-2 = с-2 |
| Густина теплового потоку, інтенсивність випромінювання | ват на квадратний метр | W·m-2 | Вт·м-2 | kg·s-3 | кг·с-3 |
| Теплоємність, ентропія | джоуль на кельвін | J·K-1 | Дж·K-1 | m2·kg·s-2·K-1 | м2·кг·с-2·K-1 |
| Питома теплоємність, питома ентропія | джоуль на кілограм кельвін | J·(kg·K)-1 | Дж·(кг·K)-1 | m2·s-2·K-1 | м2·с-2·K-1 |
| Питома потужність | джоуль на кілограм | J·kg-1 | Дж·кг-1 | m2·s-2 | м2·с-2 |
| Теплопровідність | ват на метр кельвін | W·(m·K)-1 | Вт·(м·K)-1 | m·kg·s-3·K-1 | м·кг·с-3·K-1 |
| Густина енергії | джоуль на кубічний метр | J·m-3 | Дж·м-3 | m-1·kg·s-2 | м-1·кг·с-2 |
| Сила електричного поля | вольт на метр | V·m-1 | В·м-1 | m·kg·s-3·A-1 | м·кг·с-3·A-1 |
| Густина електричного заряду | кулон на кубічний метр | C·m-3 | Кл·м-3 | m-3·s·A | м-3·с·A |
| Густина заряду поверхні | кулон на квадратний метр | C·m-2 | Кл·м-2 | m-2·s·A | м-2·с·A |
| Густина електричного потоку, електричне зміщення | кулон на квадратний метр | C·m-2 | Кл·м-2 | m-2·s·A | м-2·с·A |
| Діелектрична проникність | фарад на метр | F·m-1 | Ф·м-1 | m–3·kg-1·s4·A2 | м-3·кг-1·с4·A2 |
| Проникність | генрі на метр | H·m-1 | Г·м-1 | m·kg·s-2·A-2 | м·кг·с-2·A-2 |
| Молярна енергія | джоуль на моль | J·mol-1 | Дж·моль-1 | m2·kg·s-2·mol-1 | м2·кг·с-2·моль-1 |
| Молярна ентропія, молярна теплоємність | джоуль на моль кельвін | J·(mol·K)-1 | Дж· (моль·K)-1 | m2·kg·s-2·K-1·mol-1 | м2·кг·с-2·K-1 ·моль-1 |
| Опромінення (x- та -промені) | кулон на кілограм | C·kg-1 | Кл·кг-1 | kg-1·s·A | кг-1·с·A |
| Коефіцієнт абсорбованої дози | грей на секунду | Gy·s-1 | Г·с-1 | m2·s-3 | м2 ·с–3 |
| Інтенсивність випромінювання | ват на стерадіан | W·sr-1 | Вт·ср-1 | m2·kg·s-3 | м2·кг·с-3 |
| Світимість | ват на квадратний метр стерадіан | W·(m2·sr)-1 | Вт· (м2·ср)-1 | kg·s–3 | кг·с-3 |
| Каталітична активність, концентрація | катал на кубічний метр | kat·m-3 | кат·м-3 | m–3·s-1·mol | м-3·с-1·моль |

Директор департаменту технічного

регулювання та метрології                                                             Леонід ВІТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

__________ № _______

Назви, визначення та позначення десяткових кратних і частинних

від одиниць SI

1. Десяткові кратні і частинні від одиниць SI – це одиниці вимірювання, які утворюються за допомогою спеціально рекомендованих множників.

2. Позначення десяткових кратних і частинних від одиниць SI утворюються від назв і позначень вихідних одиниць за допомогою відповідних префіксів.

3. Множники, префікси та їхні позначення подано в таблиці:

| Множник | Префікс | Позначення | Множник | Префікс | Позначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | міжн. | укр. | міжн. | укр. |  | міжн. | укр. | міжн. | укр. |
| 101 | deca | дека | da | да | 10-1 | deci | деци | d | д |
| 102 | hecto | гекто | h | г | 10-2 | centi | санти | c | c |
| 103 | kilo | кіло | k | к | 10-3 | milli | мілі | m | м |
| 106 | mega | мега | M | М | 10-6 | micro | мікро | µ | мк |
| 109 | giga | гіга | G | Г | 10-9 | nano | нано | n | н |
| 1012 | tera | тера | T | T | 10-12 | pico | піко | p | п |
| 1015 | peta | пета | P | П | 10-15 | femto | фемто | f | ф |
| 1018 | exa | екса | E | E | 10-18 | atto | атo | a | a |
| 1021 | zetta | зета | Z | З | 10-21 | zepto | зепто | z | зп |
| 1024 | yotta | йота | Y | Й | 10-24 | yocto | йокто | y | й |

Директор департаменту технічного

регулювання та метрології                                                             Леонід ВІТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

__________ № _______

Назви, визначення та позначення дозволених позасистемних одиниць

1. Дозволені позасистемні одиниці – це одиниці фізичних величин, що не є одиницями SI, але традиційно застосовуються.

2. Дозволені позасистемні одиниці, що застосовуються разом з одиницями SI без обмеження терміну, подано в таблиці:

| Назва величини | Одиниця | Примітки |
| --- | --- | --- |
|  | Назва | Позначення | Співвідношення з одиницями SI |  |
|  |  | міжн. | укр. |  |  |
| Час | хвилина година доба | min h d | хв год д | 1 хв = 60 с 1 год = 60 хв = 3600 с 1 д = 24 год = 86400 с | Не застосовуються з префіксами |
| Площинний кут | градус хвилина секунда | …° …' …" | …° …' …" | 1° = (π / 180) рад 1' = (π / 60)° = = (π / 10800) рад 1" = (π / 60) ' = = (π / 648000) рад | Не застосовуються з префіксами. Застосовувати в разі, якщо не використано радіан |
|  | град (гон) | gon | гон | 1 гон = (π / 200) рад = = 1,570080…·10-2 рад | Геодезія |
| Об’єм, місткість | літр | l чи L | л | 1 л = 1 дм3 = 10-3 м3 | Літр є спеціальною назвою кубічного дециметра |
| Маса | тонна атомна одиниця маси | t u | т а.о.м | 1 т = 103 кг 1 а.о.м ≈ ≈ 1,66053886·10-27 кг | Значення атомної одиниці маси визначено експериментально; її не застосовують з префіксами |
| Енергія | електронвольт | eV | еВ | 1 еВ ≈ 1,60217653·10-19 Дж | Значення електронвольта визначено експериментально |
|  | кіловат-год | kW·h | кВт·год | 3,6·106 Дж | Для лічильників електричної енергії |
| Довжина | астрономічна одиниця | ua | а. о. | 1 а. о. ≈ 1,49597871·1011 м | Астрономія |
|  | світловий рік | l. y. | св. рік | 1 св. рік ≈ ≈ 9,46073·1015 м |  |
|  | парсек | pc | пк | 1 пк ≈ 3,085678·1016 м |  |
| Оптична сила | діоптрія | – | дптр | 1 дптр = 1·м-1 | Оптика |
| Повна потужність | вольт-ампер | V·A | В·А | – | Електротехніка |
| Реактивна потужність | вар | var | вар | – | Електротехніка |
| Електричний заряд, кількість електрики | ампер-год | A·h | А·год | 3,6·103 с | Електротехніка |

3. Дозволені позасистемні одиниці, що діють тимчасово, до прийняття відповідних міжнародних угод, подано в таблиці:

| Назва величини | Одиниця | Галузь переважного застосування |
| --- | --- | --- |
|  | Назва | Позначення | Співвідношення з одиницями SI |  |
|  |  | міжн. | укр. |  |  |
| Довжина | морська миля ангстрем | n.mile Å | миля Å | 1 миля = 1852 м 1 Å = 10-10 м | морська навігація, оптика |
| Площа | ар гектар | a ha | а га | 1 а = 102 м2 1 га = 102а = 104 м2 | сільське господарство |
| Швидкість | вузол | knot | вузол | 1 вузол = 1 миля/год = = 0,514(4) м/с | морська навігація |
| Тиск | бар | bar | бар | 1 бар = 105 Па | тільки для вираження тиску рідин та газів (метеорологія та ін.) |
| Активність | кюрі | Ci | Кі | 1 Кі = 3,7·1010 Бк | атомна та ядерна фізика |
| Поглинута доза | рад | rad | рад | 1 рад = 10-2 Гр | радіаційна фізика та медична радіологія |
| Еквівалентна доза | рем | rem | pем | 1 рем = 10-2 Зв | радіаційна фізика та медична радіологія |
| Експозиційна доза | рентген | R | P | 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг | радіаційна фізика та медична радіологія |

4. Дозволеними позасистемними одиницями також є сполучення одиниць, наведених у пунктах 2 і 3, з одиницями SI, а також десяткові кратні і частинні від зазначених одиниць.

5. Дозволені позасистемні одиниці, що застосовуються лише у спеціалізованих галузях:

| Назва величини | Одиниця | Галузь переважного застосування |
| --- | --- | --- |
|  | Назва | Позначення | Співвідношення з одиницями SI |  |
|  |  | міжн. | укр. |  |  |
| Маса | метричний карат | metric carat | кар | 1 кар = 2·10-4 кг | видобування та виробництво дорогоцінного каміння, металів та перлин |
|  | потрійна унція | oz tr | – | 1 oz tr = 31,10 × 10-3кг |  |

Директор департаменту технічного

регулювання та метрології                                                             Леонід ВІТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

__________ № _______

ПРАВИЛА

написання назв і позначень одиниць вимірювання

1. Символами величин одиниць вимірювання є окремі літери латинського чи грецького алфавіту, іноді з підрядковими та/або надрядковими індексами. Вони друкуються курсивом, незалежно від того, яким шрифтом видруковано весь текст. Символи, які є літерами грецького алфавіту, друкують прямим шрифтом.

2. Якщо в тексті різні величини мають однакові символи, то відмінність між ними можна показати за допомогою індексу. У разі коли індекс є символом величини, він друкується курсивом, у іншому разі – прямим шрифтом.

3. Цифри в числових значеннях величин друкують прямим шрифтом.

4. Розмірності величин друкують прямим шрифтом великими літерами.

5. Назви та позначення одиниць вимірювання повинні бути написані прямим шрифтом з малої літери, за винятком тих, назви яких походять від прізвищ учених, – вони пишуться з великої літери. Для уніфікації написання позначень це правило поширюється також на дозволені позасистемні одиниці вимірювання.

6. Позначення одиниць вимірювання є математичними символами. Символи величин та позначення одиниць вимірювання не повинні змінюватись у множині. Після них крапка не ставиться, крім випадків, коли цього вимагає пунктуація (наприкінці речень).

7. Позначення десяткових префіксів друкують прямим шрифтом, без проміжку між префіксом і позначенням одиниці вимірювання.

8. Позначення одиниць вимірювання потрібно розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення в наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці вимірювання залишають проміжок.

Винятки становлять позначення у вигляді єдиного спеціального знака – надрядкового індексу, перед яким проміжок не залишають.

9. Позначення одиниць вимірювання, які входять у добуток, потрібно відокремлювати крапками на середній лінії (знаком множення).

10. У літерних позначеннях відношень одиниць вимірювання для позначення знака ділення потрібно застосовувати лише одну риску (скісну або горизонтальну). Допускається також запис складених позначень одиниць вимірювання у вигляді добутку позначень одиниць вимірювання, піднесених до степенів (додатних чи від’ємних).

У разі коли для однієї з одиниць вимірювання, яка входить до відношення, установлено позначення у вигляді від’ємного степеня, застосування скісної або горизонтальної риски не допускається.

11. У разі коли числове значення величини складається з великої кількості цифр, цифри можуть бути розділені проміжком на групи по три цифри, між якими кома та крапка не ставляться. Якщо числове значення містить лише чотири цифри, проміжок для відокремлення однієї цифри не ставиться.

12. У разі коли числове значення величини виражене десятковим числом, кома використовується як розділовий знак, але для міжнародних значень може використовуватись і крапка.

13. У назвах одиниць вимірювання, які містять частку від ділення однієї одиниці на іншу, назви одиниць займенника пишуться з прийменником "на". Для одиниць вимірювання величин, які залежать від часу в першому степені і є характеристиками швидкості плину процесів, назву одиниці часу, яка міститься в займеннику, пишуть з прийменником "за".

14. У назвах похідних одиниць SI, які містять добуток двох чи більше одиниць вимірювання, назви одиниць під час написання з’єднуються дефісом.

15. Під час формування десяткових кратних і частинних від одиниць SI одночасно можна застосовувати лише один префікс назви та позначення.

16. На маркуванні продукції, що надається на ринку України, застосовують міжнародні позначення одиниць вимірювання (із використанням літер латинського чи грецького алфавіту). Одночасно на маркуванні можуть бути застосовані українські позначення одиниць вимірювання (із використанням літер українського алфавіту). У цьому разі українські позначення одиниць вимірювання розміщують у дужках після міжнародних позначень відповідних одиниць вимірювання та друкують шрифтом меншого розміру.

17. На засобах вимірювальної техніки (табличках, шкалах і щитках) потрібно застосовувати міжнародні позначення одиниць вимірювання, які повинні бути нанесені в одній одиниці вимірювання.

Директор департаменту технічного

регулювання та метрології                                                             Леонід ВІТКІН