ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

“Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець”

Мета: надання дозволу гірничорудним підприємствам Криворізького басейну на скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець у міжвегетаційний період 2018–2019 роках відповідно до вимог Водного кодексу України

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для забезпечення безаварійної роботи гідротехнічних споруд Криворізького залізорудного басейну: ставка–накопичувача шахтних вод 
ДП “Кривбасшахтозакриття”, загальної системи транспортування шахтних вод ДПП “Кривбаспромводопостачання”, а також недопущення припинення діючого режиму гідрозахисту та захисту селитебних територій у Кривбасі, затоплення діючих шахт та покладів залізних руд

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Видобуток та переробка залізної руди в Кривбасі супроводжується великими обсягами відкачки і використання підземних вод. Розміщення у хвостосховищах та використання у зворотних циклах на гірничозбагачувальних комбінатах близько 40,0 млн.м³/рік підземних вод (шахтні, кар’єрні), які відкачуються у регіоні, залишається неможливим. Інших вільних ємностей, придатних для тимчасової акумуляції шахтних вод, в Кривбасі не існує.

Надлишки зворотних вод цілодобово протягом року спрямовуються в ставок–накопичувач. Враховуючи на сучасний технічний стан ставка–накопичувача, останній має обмежений обсяг для тимчасової акумуляції надлишків зворотних вод. На сьогодні рекомендований (безпечний) обсяг наповнення ставка–накопичувача складає 7,750 млн. м3.

Останні роки, через обмеження зального терміну скиду з 120 до 37–77 діб, позначилася стійка тенденція до поступового зменшення обсягів скидання надлишків зворотних вод, що в кінцевому результаті призводить до тривалого та вкрай небезпечного переповнення ставка–накопичувача.

Динаміка обсягів скидання надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу з ставка–накопичувача шахтних вод:

| Період скиду (листопад-грудень) | Фактичний обсяг скиду із ставка–накопичувача шахтних вод, млн. куб. метрів |
| --- | --- |
| 2014-2015 рр. | 10,188 |
| 2015-2016 рр. | 9,836 |
| 2016-2017 рр. | 9,596 |
| 2017-2018 рр. | 4,730 |

Зважаючи на наявний залишок зворотних вод–5150,0 млн.м3, який залишився в ставку–накопичувачу з минулого скиду, та прогнозні обсяги надходження надлишків шахтних вод в 2018 році 12,697 млн.м3, вільної ємності, необхідної для акумуляції всього надлишку шахтних вод до початку міжвегетаційного періоду (листопад 2018 року), вочевидь в ставку–накопичувачу недостатньо.

За відсутності скиду надлишків зворотних вод зі ставка–накопичувача та відповідно його переповнення виникає реальна загроза настання аварії на ставку–накопичувачу та ризик припинення відкачки підземних вод в Кривбасі.

В разі настання аварії на ставку–накопичувачу з порушенням стійкості греблі, що його огороджує, потік від ставка–накопичувача по тальвегу балки Широка буде спрямований в бік смт. Широке і далі в р. Інгулець. Подальший рух потоку, який витече з ставка–накопичувача, буде здійснюватися водним шляхом, утворюючи значно більшу зону впливу аварії, ніж зона затоплення. В зоні затоплення (близько 40 га) об’єктами безпосереднього впливу будуть 820 будівель в смт. Широке, які можуть бути пошкоджені в результаті витоку з ставка–накопичувача та поверхневі води р. Інгулець. Залпове потрапляння потоку високомінералізованих шахтних вод в річку Інгулець призведе до забруднення води, починаючи з смт. Широке до гирла річки. Таким чином, зона впливу від аварії на ставку–накопичувачу буде збільшена на 278 км вздовж русла р. Інгулець.

В результаті аварії на ставку–накопичувачу основні збитки будуть пов’язані з порушенням роботи водогосподарського комплексу р. Інгулець, а також з витратами на відновлення будівель та об’єктів техногенного середовища в зони затоплення та зоні впливу аварії.

Незворотним може бути вплив аварії на стан водної екосистеми річки в її середній і нижній течії. Аварія може призвести до масової загибелі риби, порушенню місць її вигулу та нересту, погіршенню кормової бази. Таким чином, цілком закономірно можна стверджувати, що аварія на ставку–накопичувачу призведе до значних екологічних, економічних та соціальних наслідків.

В разі зупинки відкачки підземних вод в Кривбасі створюються умови для виникнення низки некерованих техногенних катастроф, пов’язаних з зупинкою і затопленням діючих шахт, підземного простору, покладів залізних руд, 
з регіональним підняттям рівня високомінералізованих підземних вод, забрудненням верхніх водоносних горизонтів і поверхневих водоймищ, з масштабними зсувами порушених порід та земної поверхні. Виникнення такої надзвичайної ситуації призведе до порушення екологічної рівноваги на значній території та спричинить загрозу різним важливим сферам господарської діяльності та суспільного життя не лише у Кривбасі, а і за його межами. За таких умов надзвичайна подія з регіонального рівня набере державного масштабу.

При затоплені шахт існуючі зони зсувів земної поверхні, включаючи зони воронок і провалів, збільшаться в 2,5–3 рази за рахунок насичення водою та послаблення стійкості масиву порушених земель та вміщуючих порід, а також зменшення кутів зсувів та розривів. В результаті в чотирьох районах міста Кривий Ріг (Центрально-Міському, Саксаганському, Покровському та Тернівському) буде порушено умови безпечного існування населення, інфраструктуру та комунікації, які забезпечують їх життєдіяльність, підтоплені щонайменше 1173,9 га міських територій, кладовище “Західне” та “Покровське”, селище Карнаватка, землі Криворізького лісгоспу, державний заповідник балка “Північна Червона” та порушено залізничні колії “Укрзалізниці” П’ятихатської дистанції шляху.

Зупинка роботи шахт Кривбасу завдасть значних економічних збитків для регіону і держави в цілому. Припинення відкачки підземних вод у Кривбасі призведе до втрати державою можливості експлуатації одного з найбільших родовищ залізних руд у світі.

В наслідок зупинки відкачки підземних вод в Кривбасі буде затоплено 1 105 342 тис. т багатих залізних руд та 4 614 655 тис. т неокислених залізистих кварцитів.

Загальна орієнтовна вартість невідпрацьованих запасів залізних руд в Кривбасі, які буде затоплено в разі припинення відкачки підземних вод, 
в перерахунку на товарну продукцію становить 5 440,61 млрд. грн.

В разі зупинки роботи шахт Кривбасу та їх затоплення прогнозний розмір щорічних втрат податків у Держбюджет оцінюється в 2 096,29 млн. грн.

Крім того, буде втрачено щонайменше 13690 робочих місць.

Прогнозний оціночний розмір сумарних збитків держави в перший рік складатиме 3 164,44 млн. грн.

Довгостроковий прогнозний розмір сумарних збитків держави внаслідок зупинки роботи шахт Кривбасу та їх затоплення з урахуванням перспективи відпрацювання балансових запасів оцінюється в 128 402,59 млн. грн.

До того ж в разі зупинки роботи шахт та впровадження державою режиму гідрозахисту в Кривбасі, з метою збереження доступу до покладів залізних руд та недопущення виникнення низки техногенних катастроф, витрати держави лише на першочергові заходи складуть 3 688,40 млн. грн.

Орієнтовні щорічні поточні витрати держави на підтримання 10 шахт Кривбасу в режимі гідрозахисту (робота водовідливних, вентиляторних та підйомних установок, ремонт гірничих виробок, утримання персоналу) оцінюються в 984,86 млн. грн. В цьому випадку виключно прерогативою держави стане вирішення питання транспортування, тимчасової акумуляції та скидання до водного об’єкту надлишків шахтних вод Кривбасу, яке на сьогодні оцінюється в 141,36 млн. грн. на рік.

Прогнозні сумарні витрати держави по впровадженню режиму гідрозахисту в Кривбасі складатимуть 5 768,53 млн. грн.

За існуючих умов, з метою недопущення низки аварій та надзвичайних ситуацій, як у Кривбасі так і за його межами, виникає необхідність в отриманні дозволу Кабінету Міністрів України на проведення періодичного дозованого скиду надлишків зворотних вод у річку Інгулець відповідно до індивідуального регламенту скиду з розбавленням зворотних вод під час їх скиду та постійним контролем якості води в тимчасових контрольних створах, які встановлюються на період скиду.

Для забезпечення стабілізації водогосподарської ситуації на гірничорудних підприємствах Кривбасу, уникнення аварій на об'єктах підвищеної техногенної небезпеки, запобігання затоплення шахт, покладів залізних руд та недопущення низки надзвичайних ситуацій в міжвегетаційний період 2018-2019 рр. необхідно здійснити скид надлишків зворотних вод з ставка–накопичувача в обсязі 
15,047 млн.м3.

3. Суть проекту акта

В проекті розпорядження для запобігання низки аварій на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну (ставок–накопичувач, загальна система транспортування шахтних вод) через надмірне накопичення надлишків зворотних вод та уникнення зупинки роботи шахт та затоплення покладів залізних руд в Кривбасі, у зв’язку з припиненням відкачування підземних вод, визначено конкретні терміни початку і завершення скиду, які ґрунтуються на наукових та практичних висновках.

Українським головним проектно-розвідувальним та науково–дослідним інститутом ПрАТ “Укрводпроект” за участі науково-дослідної установи Міністерства екології та природних ресурсів України “Український науково-дослідний інститут екологічних проблем” (УкрНДІЕП) м. Харків розроблено “Індивідуальний регламент періодичного скидання надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу в міжвегетаційний період 2018–2019 рр.”. Розрахунки регламенту свідчать, що в міжвегетаційний період 2018–2019 роках необхідно скинути 15,047 млн. м3 надлишків зворотних вод, для розбавлення яких необхідно витратити з Карачунівського водосховища на річці Інгулець           67,910 млн.м3 води.

Скид надлишків зворотних вод буде здійснюватися під контролем Мінприроди, МОЗ, Держводагенством, Держекоінспекції та спрямований на попередження надзвичайних ситуацій, які виникають через надмірне накопичення надлишків зворотних вод.

4. Правові аспекти

Стан вирішення цього питання регламентується пунктами 10,11 статті 14 та статтями 72,74 Водного кодексу України і не передбачає внесення змін до чинних законодавчих актів

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів України. Заходи, передбачені проектом розпорядження, будуть повністю профінансовані за рахунок коштів гірничорудних підприємств Криворізького басейну

6. Прогноз впливу

Проект розпорядження за предметом правового регулювання матиме вплив на екологію та навколишнє природне середовище, оскільки після завершення скиду надлишків зворотних вод передбачає виконання заходів з промивання русла річки Інгулець. За рахунок залучення гірничорудними підприємствами Кривбасу близько 100 млн. м³ дніпровської води в басейн річки Інгулець буде виконано промивку русла та покращено загальний екологічний стан водних ресурсів зазначеної річки. Саме виконання цього заходу надає можливості забезпечити необхідну якість води в річці Інгулець для зрошення в Миколаївській та Херсонській областях та поступово поліпшити якість питної води по каскаду водосховищ в Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект розпорядження потребує погодження з СПО сторони роботодавців на національному рівні.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Мінфіном, Мінприроди, МОЗ, ДСНС, Держводагенством, Держрибагенством, Дніпропетровською, Миколаївською, Херсонською облдержадміністраціями.

10. Правова експертиза

Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи Мін’юстом.

11. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить правил і процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Здійснення скиду надлишків зворотних вод з 01.11.2018, згідно з регламентом, надає єдину реальну можливість запобігти аварій на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, руйнування захисних споруд на об'єктах підвищеної техногенної небезпеки, уникнути низки надзвичайних ситуацій в Кривбасі, попередити затоплення діючих шахт та невідпрацьованих запасів залізних руд.

Вжиття заходів з промивання русла річки Інгулець дніпровською водою надає можливості повністю поновити водні ресурси на найбільш техногенно-навантажених ділянках річки на початку вегетаційного періоду, рекреації та зрошувального сезону.

Виконувач обов’язків Міністра

економічного розвитку і

торгівлі України 						       Максим НЕФЬОДОВ

___ __________ 2018 р.