Приложение № 2

Утверждено

Приказом Государственного

комитета промышленности,

энергетики и недропользования

Кыргызской Республики

№________от «__» октября 2019 г.

Условия аукциона по предоставлению права пользования недрами с целью проведения разработки на площади сурьма и флюорит в пределах Северный Акташ месторождения

Организатор аукциона в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2018 года № 561 Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользование Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган.

1. Предмет аукциона и общие сведения об объекте недр.

1.1. Предмет аукциона: Право пользования  недрами с целью проведения разработки на сурьму и флюорит  в пределах Северно-Акташской площади в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О недрах».

Объект недр, право пользования которым выставляется на аукцион: на площади сурьма и флюорит  «Северный Акташ».

1.2. Форма аукциона: открытая.

1.3. Географическое расположение объекта недр:

Административно объект недр относится к Кадамжайскому району Баткенской области.

Прямоугольные координаты: К – 42 – 144.

- Таблица 1

| №п/п | Х | У | №п/п | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12732778 | 4448084 | 4 | 12736101 | 4446718 |
| 2 | 12737993 | 4449355 | 5 | 12731883 | 4446159 |
| 3 | 12738000 | 4447295 | S = 1141,0 га |

Площадь составляет 11,4 км2 или 1141,00 га.

2. Геологическая характеристика объекта

Месторождение Северный Акташ является участком Кадамджайского рудного поля, занимая его северо-восточный фланг. По особенностям геологического строения оно является близким аналогом участка Левобережный, отличаясь от него широким проявлением флюоритового оруденения и более высоким содержанием мышьяка в комплексных рудах.

Месторождение находится в 3-4 км восточнее рудничного поселка Кадамджай (райцентр с.Пульгон) в пределах Пульгон-Алышской сланцевой полосы. Рельеф последней представлен интенсивно расчлененным мелкосопочником с относительными превышением тальвегов сухих саев над водоразделами 50-100м и абсолютными высотами 1200-1100м. При проведении геологоразведочных работ на участке построена сеть дорог к штольням и буровым скважинам. Единственным источником водоснабжения является р.Шахимардан и её подрусловые водные горизонты, электроэнергии подстанция Кадамджайскго сурьмяного комбината, подключенная к электрокольцу Ферганской долины. Бытовой и промышленной газ Кадамджайский сурьмяный комбинат получает из газопровода Фергана-Кадамджай.

Предположение о возможном наличии известняков девона-карбона под терригенным аллохтоном Пульгон-Алышской сланцевой полосы делались еще на ранних стадиях изучения Западного рудного поля Кадамджайского месторождения (Федорчук В.П., Поршняков Г.С., 1952-53г.г.). Поиски скрытых структур в этот период осуществлялись исключительно геофизическими методами (гравика, ВЭЗ), в результате которых был установлен высокоомный горизонт, отожествляемый с известняками на площади Мамаксайской структуры (Фельдман А., Байдаков М.).Обнаружение на северном склоне хр. Акташ сурьмяного рудопроявления Карабий (Ярушевский Г.А.Соколов С.И., 1954г) и его оценка бурением (Пихота Н.А., 1967г) показали возможность продолжения структуры рудопроявления на запад, но уже в опущенном крыле Северо-Акташского взброса под терригенном аллохтоном. Проведенные электроразведочные работы, а затем и поисковое бурение подтвердили эту точку зрения (Пихота Н.А.,1970г). Так было обнаружено рудопроявление Западный Карабий, занимающее небольшой слаборудный восточный участок обширной рудоностной  структуры. Дальнейшее развитие буровых работ на запад (Аксиненко В.В.,1971г) привело к открытию месторождения, названное Северным Акташем.

Поисково-оценочные работы на месторождении были завершены в 1974г, а в 1975г. начата предварительная разведка. К 1978 году площадь была разбурена по сети 50х50-60м, а подсчитанные запасы сурьмяно-флюоритовых руд были приняты ЦКЗ Мингео СССР (Карев А.М.,1980).Всего на площади месторождения Северный Акташ пробурено 292 скважин в т. ч. на стадии поисков 81 скважина общим  объемом 43050 п.м. и на стадии предварительной разведки 211 скважин или 48283,6 п.м.. Северная антиклиналь месторождения была вскрыта штольней №1 (горизонт 1115 м.) с проходкой штреков, рассечек и восстающих. Впервые в практике разведочных работ было применено бурение веерных подземных скважин в верхней полусфере станками НКР-100 и КБУ диаметром 75мм и 105мм с опробованием шлама. Детальная разведка месторождения согласно экспертизе Мингео СССР была ограничена небольшими объемами проходки горных выработок и подземного бурения и проведением лабораторных и полупромышленных технологических испытаний. Срок завершения детальной разведки был установлен июнь 1980г.

Объем выполненных геологоразведочных работ на месторождении Северный Акташ за 1975-1980г.г. приведен в таблице 1.

Таблица  № 1.

| №№ пп | Виды работ | Един.изм. | Стадия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предварит разведка | Детальн. 2-й очереди |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Геолог. съемка м-ба 1:2000 | км2 | 4 | - | 4 |
| 3 | Бурение колонковое | п.м. | 48283,6 | - | 48283,6 |
| 4 | Бурение подземное, шламовое | п.м. | 1632,0 | 1493,0 | 3125,0 |
| 5 | Горизонт. горные выработки | п.м. | 2525,7 | 1287,0 | 3812,7 |
| 6 | Восстающие | п.м | 259,0 | 232,9 | 491,9 |
| 7 | Опробование: 1.керновое 2.бороздовое 3.шламовое 4.валовое 5.технологическое для лабораторных испытаний 6.технологическое для полу-промышленных испытаний | проб | 7451 1634 416 - 3 1 | - 633 346 - 2 1 | 7451 2267 762 - 5 2 |

Как и Западное рудное поле, и участок Левобережный, месторождения Северный Акташ характеризуется двухъярусным  строением. Расположено оно в северном опущенном крыле Акташской  антиклинали, состоящей из нескольких складок более мелкого порядка. Вместе с главной антиклиналью, сложенной мощным карбонатным разрезом алайского типа, эта структура погружается под надвиговой аллохтон к западу. Причем, в силу размещения антиклиналей 2-го порядка в последовательно опущенных тектонических блоках, к северу отмечается кулисообразное погружение складок со смещением их периклиналей к востоку. По отношению к антиклинали Сурьмяного гребня погружения более северной Правобережной антиклинали (участок Левобережный)наблюдается уже на правом борту р.Шахимардан (участок Старательский), еще в 6 км северо-восточнее отмечено очередное погружение Карабийской структуры к западу, с которой связано месторождение Северный Акташ.

Таким образом, площадь предполагаемого развития карбонатного автохтона под силур-девонским тектоническим покровом наращивается к востоку. На меридиане ущелья Дангурек-Данге, за счет последовательного погружения к западу Ходжагаирской и Алышской структур, геофизическими исследованиями карбонатный автохтон предполагается на всей ширине Пульгон-Алышской сланцевой полосы (Аксиненко,1975).

Нижний структурный этаж (автохтон) сложен породами алайского типа разрезов (Поршняков Г.С.,1955).

Наиболее полный разрез его можно наблюдать в ущельях р.Исфайрам и частично Дангурек-Данге, где в основании обнажены доломиты живета, затем доломитистые  известняки и известняки франа, фамена, турне, нижнего и среднего карбона, песчаники и сланцы с горизонтами известняков толубайской свиты среднего карбона.

Верхний структурный этаж (аллохтон) слагают терригенные образования лландовери, венлока, лудлова силурийской системы и нижнего девона. Представлены они сланцами алевролитами и песчаниками, при чем количество грубозернистого материала в этих отложениях возрастает снизу вверх от более древних осадков к молодым.

Как и на других участках Кадамджайского рудного поля, локализация сурьмяно-флюоритового оруденения тесно связана с поверхностью надвига терригенных толщ силура-девона на мощный карбонатный разрез девон-среднего карбона. Если для участков Сурьмяный гребень, Западное рудное поле, Сланцевый клин, Левобережный характерно формирование двух тектонических чешуй, то на месторождении Северный Акташ имеется только одна чешуя, отождествляемая с верхней чешуей участка Западный фланг. Эта чешуя срезает лежащую ниже аллохтонную пластину джидалинской свиты и непосредственно на автохтон ложится тектонический покров силурийских отложений. Второй особенностью месторождения Северный Акташ (как и для участка Левобережный) является повсеместное присутствие в разрезе автохтона терригенных пород с горизонтами известняков толубайской свиты среднего карбона мощностью до 100м. В зоне надвига к породам этой свиты, приурочено сурьмяно-флюоритовое оруденение.

Рис. 1

Рис. 2

Из изверженных пород на месторождении Северный Акташ имеют распространение только дайки диабазовых порфиритов пересекающих в виде цепочки отдельных тел длиной до 300м и мощностью до 5-10 м всю многоэтажную структуру Акташской антиклинали по диагонали с юго-запада на северо-восток, включая, аллохтон. Так как дайки не имеют видимой приуроченности к разрывам, их полоса, по-видимому, фиксирует скрытый глубинный разлом. На участке Сланцевый клин отмечены гидротермальные изменения дайки и присутствие сурьмяной минерализации.

Складчатая структура опущенного блока Акташской антиклинальная сравнительна проста. На тектонической ступени шириной до 1,0 км  в автохтоне образовалась двухгорбовая антиклинальная складка с неглубоким синклинальным прогибом вдоль её оси. Складки имеют ясно выраженный брахиантиклинальный характер, погружаясь под углами от 10 до 350 в западном и восточном направлении, образуя в центре участка своеобразный поперечный вал (“Акташский вал” по В.В.Аксиненко), для которого характерны минимальные мощности толубайской свиты. Структура аллохтона, сложенного сланцами силура и нижнего девона, в общих контурах повторяют складчатые формы автохтона при неглубоком (100-150 м) залегании последнего, но при удалении от поверхности надвига приобретают  изоклинальную складчатость с опрокидыванием, в основном, к северу. Разрывные нарушения на месторождении представлены очень широко. Зона надвига разбита системой субширотных и диагональных разрывов.

Из первых отметим (рис. 2.) Северо-Акташский и Макмасайско-Карабийский взбросы, ограничивающие структуру месторождения соответственно с юга и севера. Амплитуды смещения по Северо-Акташскому взбросу (угол падения плоскости до 750-800 к югу) не менее 400м, по Мамаксайско-Карабийскому (угол падения от 500 до 800  к югу) по геофизическим данным не менее 1000м. Разрывам диагонального направления принадлежит ведущая роль в распределении и размещении комплексного оруденения. Наиболее значимыми из них являются Секущий и Центральный взбросы, разбивающие месторождение на три блока. Оба нарушения имеют юго-восточное падение (аз. пад.1350,угол 75-80м) и сопровождаются системой оперяющих разрывов и трещин как субпараллельного простирания, так и близширотного направления. Сочленение разрывов разных направлений, сопровождаемых зонами повышенной трещиноватости, является основным условием локализации сурьмяно-флюоритовых руд. Так в Северной антиклинали все запасы промышленных руд заключены в блоке, ограниченном Мамаксай-Карабийским разломом с севера, Широтным оперяющим с юга, Диагональным с востока и Секущим с запада. Для Южной антиклинали главными рудными структурами, по-видимому, следует считать Южный Широтный и Диагональный взбросы. Судя по конфигурации блоков заметную роль в локализации оруденения здесь должны иметь мелкие разрывы юго-восточного направления, рассекающих купольную часть складки.

Как и для всего Кадамджайского рудного поля, основным околорудным изменением вмещающих пород является окремнение (окварцевание) с образованием согласных и секущих залежей джаспероидов (по известнякам) и роговиков (по сланцам).

Максимально процесс окремнение происходит непосредственно в зоне надвига, в силу чего образуются крупные плащеобразные залежи джаспероидно-роговиковых брекчий или по падению зон разломов,  где в сочетании с согласными образуются грибообразные залежи.

Такие залежи характерны для зоны Мамаксай-Карабийского взброса, где мощность их достигает 150 и более метров и зоны Южного Широтного взброса-до 80 м.

Сравнительно широко проявлены на месторождении пиритизация и кальцитизация, при чем пирит в рудах всегда гидротермальный, а в перекрывающих сланцах чаще сингенетичен породе. Графитизация и аргиллизация распространены локально и, в основном, в зонах изменения терригенных пород.

Флюоритизация проявилась на месторождении довольно мощно и широко и, в целом, повсеместно сопутствует сурьмяной минерализации, иногда выходя за её контуры. По уровню содержания флюорита его концентрации на Северной и Южной антиклинали имеют промышленное значение. Максимумы флюоритовой минерализации характерны для зоны Мамаксай-Карабийского взброса, где она сопутствует сурьмяной, а также для крыльев Южной антиклинали, сводовая часть которой практически не содержит флюорита.

Как и на Кадамджае, оруденение на месторождении Северный Акташ локализуется преимущественно вдоль поверхности надвига в горизонте джаспероидно-роговиковых брекчий и находится в прямой зависимости от его мощности. Наиболее продуктивны участки повышенных мощностей этих метасоматитов, которые располагаются в купольных частях структуры и в зоне Мамаксай-Карабийского взброса. В последнем случае сформировалась крупная рудная ловушка типа Сурьмяного гребня Кадамджая, когда клиновидный выступ автохтона оказался зажатым между надвигом и зоной взброса, силурийские сланцы которых оказались хорошим экраном.

Распределение оруденения в разрезе рудовмещающего горизонта джаспероидных брекчий отличается крайней неравномерностью и не обнаруживает какую-либо закономерность её локализации. Из 165 проанализированных случаев пересечения скважинами промышленных скоплений руд, в 3 скважинах рудная минерализация приурочена к висячему и лежачему боку рудовмещающего горизонта,  в 35- к висячему,  в 60- к лежачему,  в 57 скважинах она располагается внутри горизонта и только в 10 охватывало весь разрез горизонта.

По площади месторождения оруденение распределено более компактно. Из 292 пробуренных скважин кондиционные руды пересечены только 144 скважинами (49.3%), при этом 102 скважины вскрыли комплексное сурьмяно-флюоритовое оруденение, 25-монометальное сурьмяное и 17- флюоритовое.

Проходка горизонтальных горных выработок и веерное подземное бурение с опробованием шлама позволили получить представление о характере локализации оруденения в рудовмещающих кремнистых брекчиях. Как и следовало ожидать, он очень близок месторождению Кадамджай: преобладающий тип рудных залежей согласный плащеобразный, образованный, в основном, бедными вкрапленными рудами с частными богатыми гнездами антимонита и флюорита. Секущий тип рудных тел распространен реже, но несет основные запасы богатых руд. Выявление таких тел обычно возможно только на стадии эксплуатации. Буровыми работами установлено продолжение таких тел в подстилающие известняки до 100-150м от кровли горизонта джаспероидов.

Специальные минералогические исследования на месторождении не проводились и сведения о минеральном составе руд получены в процессе технологических испытаний и изучения протолочек. Всего установлено 40 минералов, которые по А.Г.Бетехтину классифицируются следующим образом:

- Самородные: сера, золото.

- Сульфиды и сульфосоли: антимонит, киноварь, пирит, марказит, мельниковит, халькопирит, сфалерит, арсенопирит, реальгар, аурипигмент, гётчелит, бертьерит, джемсонит, кермезит, окислы сурьмы, скородит.

- Карбонаты: кальцит, арагонит, доломит.

- Окислы: кварц, халцедон, гематит, магнетит, ильменит, хромит, брусит.

- Силикаты: мусковит, серицит, полевой шпат, каолинит, диккит, эпидот, гранаты, амфибол.

- Сульфаты: барит, гипс.

- Фториды: флюорит.

- Фосфаты: апатит.

Основными промышленными компонентами руд, безусловно, являются сурьма и флюорит. В последнее время большая надежда повышения рентабельности отработки месторождения связывается с золотом, широко распространенным как в контурах сурьмяно-флюоритовых руд, так и за их пределами. В целом, низкое содержание золота (0,14-0,7 г/т) в рудах и крайне неравномерное его распределение по площади месторождения с отдельными максимумами до 3,0-5,0 г/т и в единичном случае до 12,6 г/т, заставляет с большой осторожностью подходить к оценке промышленной значимости золота в общем, балансе полезных металлов в рудах месторождения Северный Акташ. Поэтому более детально этот вопрос будет рассмотрен несколько ниже.

Вредным компонентом в рудах месторождения является мышьяк, содержание которого в концентратах строго лимитируется ОСТом. Распределение его очень неравномерное. В северной антиклинали содержание мышьяка более 0,2 % отмечено только в двух скважинах, в остальных – ниже или он содержится в забалансовых рудах. Поведение мышьяка в южной антиклинали несколько иное. Концентрация его в промышленных рудах находится в пределах 0,2-0,47 %.

Химический состав руд месторождения приведен в таблице № 2 из отчета САИГИМСа (Е.Л.Попов, 1979 г.), где исследовалась наиболее представительная по содержанию сурьмы и флюорита лабораторная технологическая проба № 4.

Таблица  № 2

| №№ п/п | Наименование соединений и элементов. | Содер жание, % | №№ п/п | Наименование соединений и элементов. | Содер жание, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сурьма | 0,64 | 14 | Глинозем | 3,96 |
| 2 | Ртуть | 0,010 | 15 | Окись кальция | 2,08 |
| 3 | Мышьяк | 0,28 | 16 | Окись магния | 0,40 |
| 4 | Золото | 0,8 г/т | 17 | Окись калия | 0,92 |
| 5 | Серебро | 0,3 г/т | 18 | Окись натрия | 0,22 |
| 6 | Медь | 0,04 | 19 | Окись марганца | 0,02 |
| 7 | Свинец | 0,02 | 20 | Двуокись титана | 0,22 |
| 8 | Цинк | 0,01 | 21 | Двуокись углерода | 0,93 |
| 9 | Флюорит | 16,39 | 22 | Вода | 1,94 |
| 10 | Сера общая | 1,15 | 23 | Пятиокись фосфора | 0,10 |
| 11 | Сера пиритная | 0,82 | 24 | Селен | 0,0006 |
| 12 | Кремнезем | 64,81 | 25 | Теллур | 0,0015 |
| 13 | Железо валовое | 2,10 | 26 | Углерод | 0,5 |

Несмотря на слепой характер залегания руд месторождения, степень их окисленности достаточно высока. По результатам рациональных анализов 410 проб выявлена следующая зависимость окисленности от глубины залегания.

Таблица № 3

| №№ пп | Интервалы глубин | Количество проб | Средняя окисленность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | до 100 м | 183 | 16,6 |
| 2 | 100-200 м | 184 | 17,7 |
| 3 | 200-300 м | 43 | 10,9 |

Расчет средней окисленности сурьмяных руд по структурам показал, что средняя величина окисленности Северной антиклинали составляет 16%, по Южной – 17,3 %, т.е. руды всех подсчетных блоков можно отнести к сульфидным. Отметим, что в пробах, отобранных для производства технологических испытаний,  степень окисления оказалась значительно выше. В таблице № 4 приведены результаты фазового анализа руды на соединения сурьмы по технологическим пробам.

Таблица № 4.

| №№ техн. проб | Содержание ,% | Распределение, % |
| --- | --- | --- |
|  | Sb окисл. по форм. | Sb окисл | Sb сульф | Sb общ | Sb окисл. по форм. | Sb окисл | Sb сульф | Sb общ |
|  | Sb2O3 | Sb2O4 | Sb2O5 |  |  |  | Sb2O3 | Sb2O4 | Sb2O5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № 4 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 14,1 | 12,5 | 6,2 | 32,8 | 67,2 | 100,0 |
| № 7 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,23 | 0,30 | 16,67 | 6,66 | 23,33 | 76,67 | 100,0 |
| № 3-1 | Нет данных |  | 0,16 | 0,32 | 0,48 | Нет данных |  | 33,4 | 66,6 | 100,0 |
| №3-2 | Нет данных |  | 0,33 | 0,45 | 0,78 | Нет данных |  | 42,3 | 57,7 | 100,0 |
| № 1 | 0,05 | 0,15 |  | 0,20 | 1,30 | 1,50 | 3,3 | 10,0 | 13,3 | 86,7 | 100,0 |
| № 2 | 0,04 | 0,15 |  | 0,19 | 1,05 | 1,24 | 3,2 | 12,1 |  | 15,3 | 84,7 | 100,0 |
| № 9 | Нет данных |  |  |  | 0,58 | Нет данных |  |  |  |  |
| № 8 | Нет данных |  |  |  | 0,69 | Нет данных |  |  |  |  |

Технологические исследования сурьмяно-флюоритовой руды месторождения Северный Акташ, изучались как в лабораторных, так и промышленных условиях.

Необходимость разработки рациональной схемы обогащения руд с получением кондиционных сурьмяного и флюоритового концентратов, удаления из них мышьяка и исследований по очистке сточных вод, потребовали подключение к исследованиям лаборатории химической технологии САИГИМСа. Институту была представлена проба № 4 весом 628 кг, отобранная из тех же рассечек штольни № 1, что и вторая промышленная проба (№3). На исследование поступила сурьмяно-флюоритовая руда с содержанием сурьмы 0,64 %, флюорита 17,39 %, мышьяка – 0,28 %, золота 0,8 г/т и серебра 0,3 %. Окисленность сурьмы в руде составила 32,8 %. В результате исследований рекомендована схема флотации пробы №4. Результаты обогащения по этой схеме приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование продуктов | Выход % | Содержание, % | Извлечение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | As | CaF2 | Sb | As | CaF2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сурьмяный концентрат | 1,28 | 31,70 | 0,79 | 1,1 | 63,60 | 3,6 | 0,1 |
| Флюоритовый концентрат | 13,32 | 0,014 | 0,011 | 95,03 | 0,30 | 0,5 | 72,8 |
| Отвальные продукты | 85,40 | 0,27 | 0,31 | 5,52 | 36,1 | 95,9 | 27,1 |
| 1.Пенный прод.сланц флотации | 7,20 | 1,47 | 0,35 | 2,66 | 16,5 | 9,0 | 1,1 |
| 2.Хвосты основной флюорит, флотации | 52,0 | 0,15 | 0,35 | 3,64 | 12,3 | 65,6 | 10,9 |
| 3.Промпродукт 4 | 17,30 | 0,20 | 0,22 | 7,34 | 5,4 | 13,6 | 7,3 |
| 4.Промпродукт 5 | 6,48 | 0,20 | 0,22 | 13,41 | 1,0 | 5,1 | 5,0 |
| 5.Промпродукт 6 | 2,42 | 0,25 | 0,30 | 20,34 | 0,9 | 2,6 | 2,8 |
| Руда | 100,0 | 0,64 | 0,28 | 17,39 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Для извлечения сурьмы из концентрата рекомендуется сульфидно-щелочное выщелачивание металла в раствор NaOH. При этом в раствор извлекается 98,7 % сурьмы от операции и 14,8 % мышьяка. Оставшийся в осадке кек с выходом 45,3 % содержит 0,87 % сурьмы, 1,64 % мышьяка, 5,5 г/т золота и 8,4 г/т серебра. Как показала практика Чимкентского свинцового завода, из кеков по существующей технологии при плавке свинцовых концентратов извлекаются благородные металлы (95,8 %) и сурьма (83,3 %).

Из раствора сурьма осаждается электролитическим методом с получением катодной сурьмы марки СуIэ (ГОСТ-1089-73) с содержанием сурьмы 99,4 %,мышьяка-0,08 %.

Таким образом, конечными продуктами предлагаемой схемы переработки руд месторождения Северный Акташ являются:

1. Сурьмяный концентрат

2. Флюоритовый концентрат

3. Как сульфидно-щелочного выщелачивания

4. Катодная сурьма.

Опытными исследованиями установлена принципиальная возможность извлечения мышьяка из сурьмяных концентратов бактериальным выщелачиванием. Схема была проверена на сурьмяных концентратах наработанных из руд месторождений Утро (Россия) и Северный Акташ,  характеризующейся близким химическим составом.

Минерализация золота на месторождении распространено значительно шире, чем промышленное сурьмяно-флюоритовое оруденение, но, в целом занимает площадь распространения гидротермально измененных пластообразных залежей роговикового – джаспероидного состава и не зависит от наличия или отсутствия в них сурьмяного или флюоритового оруденения и определенно является более поздней по отношению к нему.

Золото тонкодисперсное и его выделения связаны с генерацией позднего низкотемпературного кварца (С.К.Мустафин, 1991г. устное сообщение). Характер распределения золота на площади месторождения в контурах изолинии бортового содержания 0,5 г/т и отношение к выделенным блокам сурьмяных, флюоритовых и комплексных руд хорошо иллюстрируют схемы, составленные нами с использованием материалов Карабийской (Карев, 1980) и Туркестано-Алайской (Рогальский, 1992) партий и компании “Барик”. На них хорошо видно, что в пределах Южной антиклинали, золото локализуется компактно и в основном связано с комплексными рудами, хотя в плане почти повсеместно “вылезает” за контуры подсчетных блоков, хорошо подчеркивая низкую продуктивность купольной части южной антиклинали.

На стадии разведочных работ золото, как попутный полезный компонент, определялось в каждой отобранной пробе спектро-золотометрическим методом. Пробы с содержанием золота по СМЗ 0,5 г/т и выше дополнительно анализировались пробирным методом.

По результатам работ были подсчитаны ориентировочные ресурсы золота, оконтуренные по изогипсе 0,5 г/т, которые составили для северного блока 2268 кг и южного блока 1736 кг, всего 4004 кг при среднем содержании 1,13 г/т. В контурах кондиционных блоков сурьмяно-флюоритовых руд среднее содержание золота без ограничения бортовым лимитом составило 0,324 г/т, а запасы категории С1-1328,8 кг металла.

В 1988 - 1992 г.г. в процессе тематических работ по изучению золотоносности сурьмяно-ртутных месторождений Юга Кыргызстана Туркестано-Алайской партией (Рогальский, 1992 г) была сделана новая оценка прогнозных ресурсов Р1+Р2 золота, которые составили 7924 кг при среднем содержании 1,5 г/т. В обсчет попали сечения, содержащие золото по всему разрезу рудовмещающего горизонта часто на нескольких уровнях, иногда за его контурами в известняках. Значительная часть рудных тел (75 %) из выделенных рудных тел опирается на одну - две скважины, поэтому к приведенным выше цифрам оценки прогнозных ресурсов следует отнестись с определенной осторожностью, но может быть приняты для предварительных экономических расчетов.

В 1999-2001 г.г. работы по изучению золотоносности Кадамджайского рудного поля провела Компания «Баррик Голд Интернэшил» на основании договора между Компанией и Кадамджайским сурьмяным комбинатом-владельцем Лицензии. Основными объектами оценки являлись месторождение Северный Акташ, проявления Сланцевый Клин и Карабий. Стоимость работ, выполненных Компанией составила 242440 долл. США (без собственных затрат Компании).

Методика работ Компании заключалась в опробовании поверхности системой поперечных профилей, в восстановлении штольни №1 и опробовании ствола, доступных штреков и рассечек и, в основном, бурении вертикальных колонковых скважин. Интерпретации данных опробования геохимических профилей, подходного ствола штольни №1 и шести вертикальных скважин еще раз подтвердили установленную Карабийской ГРП (Карев, 1980) закономерность: отсутствие концентраций золота (кроме единичных пересечений) в перекрывающем сланцевом аллохтоне и связь последнего с гидротермально измененными (окварцованными) породами автохтона, а также преимущественную локализацию золота выше сурьмяного оруденения. Компания провела оценку месторождения Северный Акташ бурением. Были пробурены 12 вертикальных скважин общим объемом 2179 п.м. с отбором 1392 керновых проб. Оригинальность выполненных буровых работ заключалась в том, что весь объем бурения был использован для бурения “скважин-двойников” т.е. перебурки ранее пробуренных скважин №№ 345, 345/1, 310, 298, 407 и 549. Используя высокое качество бурения (выход керна не менее 94 %), и применения высокоточного пробирного анализа (лаборатория “Алекс Стюарт”), было установлено систематическое занижение золота СЗМ выполненного лабораторией ЮКГЭ, что привело к значительному сокращению числа околобортовых (0,5 %) проб в подсчете запасов и соответствующему уменьшению мощности рудных тел. Сопоставление средних мощностей и содержаний золота сделанное нами по скважинам-двойникам приведено в таблице № 6.

Таблица № 6

Сравнение средних мощностей и содержание золота

по скважинам-двойникам

| №№ скважин-двойников | Данные Баррик Кыргызстана | Данные Карабийской ГРП |
| --- | --- | --- |
|  | Мощн. м. | Сод. Au | Метро грамм | Мощн. м. | Сод. Au | Метро грамм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Скв.275 | 7,00 | 1,16 | 8,12 | 3,0 | 0,6 | 1,80 |
|  | 19,00 | 1,04 | 19,76 | 5,3 | 0,5 | 2,65 |
| 2. Скв. 310 | 18,00 | 2,47 | 44,46 | 5,3 | 5,33 | 28,25 |
| 3. Скв 337 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Скв. 398 | 7,20 | 1,65 | 11,88 | 1,1 | 0,5 | 0,55 |
| 5. Скв. 549 | 27,0 | 2,83 | 76,41 | 12,9 | 3,3 | 42,57 |
| 6. Скв. 497 | 15,60 | 0,86 | 13,42 | - | - | - |
|  | 39,40 | 1,04 | 40,98 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7. Скв. 501 | 2,30 | 3,36 | 7,73 | - | - | - |
|  | 23,80 | 1,65 | 39,27 | 7,5 | 1,78 | 12,99 |
| 8. Скв. 284 | 32,20 | 2,52 | 81,14 | 9,9 | 2,94 | 29,11 |
| 9. Скв. 345 | 2,00 | 1,87 | 3,74 | 12,3 | 3,14 | 38,62 |
|  | 4,50 | 1,39 | 6,26 |  |  |  |
|  | 1,00 | 1,69 | 1,69 |  |  |  |
|  | 9,20 | 1,64 | 15,09 |  |  |  |
|  | 11,00 | 1,73 | 19,03 |  |  |  |
|  | 5,10 | 5,88 | 29,99 |  |  |  |
| 10. Скв. 345/1 | 1,60 | 0,75 | 1,20 | 12,3 | 3,14 | 38,62 |
|  | 0,90 | 1,02 | 0,92 |  |  |  |
|  | 1,10 | 3,96 | 4,36 |  |  |  |
|  | 4,50 | 1,75 | 7,88 |  |  |  |
|  | 17,35 | 1,85 | 32,10 |  |  |  |
|  | 20,85 | 1,45 | 30,23 |  |  |  |
| 11. Скв. 482 | 38,60 | 1,99 | 76,81 | 32,8 | 2,0 | 65,60 |
| 12. Скв. 298 | 2,00 | 2,77 | 5,54 | 1,0 | 2,0 | 2,00 |
|  | 22,30 | 0,77 | 17,17 | - | - | - |
| 13. Скв. 347 | - | - | - | - | - | - |
| Сумма | 333,50 | - | 595,18 | 104,20 | - | 264,75 |
| Среднее | 30,32 | 1,78 |  | 9,47 | 2,54 |  |

Из таблицы видно, что мощность рудных тел по данным Карабийской ГРП в среднем занижена в 3,2 раза, а содержание завышено в 1,43 раза. Если исходить из величины метрограммов, то результаты буровых работ Компании Баррик свидетельствуют о возможности увеличения оценки запасов и прогнозных ресурсов золота по месторождению в 2,25 раза. В зависимости от исходной цифры оценки они могут составить:

по варианту Карабийской ГРП – 4006 кг х 2,25 = 9014 кг,

по варианту Туркестано-Алайской ГПП – 7924 кг х 225 = 17829 кг.

Сама Компания Баррик количественных оценок прогнозных ресурсов в представленном отчете не делает, но считает, что “месторождение Северный Акташ является комплексным антимонит-флюорит-золоторудным объектом с бедным содержанием золота при достаточно значительных его прогнозных ресурсах в рудах”.

В 1977 году институтом “Средазнипроцветмет” были разработаны временные кондиции, которые утверждены МЦМ СССР протоколом        № 196-ВК от 4 июля 1977г. Кондиции предусматривают следующие лимиты:

- минимальное промышленное содержание условной сурьмы в подсчетном блоке-1,9 %,коэффициент приведения флюорита к условной сурьме-0,08;

- минимальное содержание условной сурьмы в оконтуривающих выработках по падению и простиранию 1,3 %;

- бортовое содержание условной сурьмы в пробе -1,0 %;

- минимальная мощность рудных тел-1,0 м;

- максимальная мощность породных прослоев и некондиционных прослоев, включаемых в контур подсчета-3м;

- нижний предел содержаний, учитываемых при проведении к условной сурьме:

- флюорита - 8 %;

- сурьмы - 0,1 %;

- минимально-допустимый коэффициент рудоностности – 0,3.

Государственные запасы сурьмы и флюорита на 01.01.2019г составляют сурьма 16758 т., флюорит 655 тыс. т.

3. Основные требования к пользованию объектом недр

3.1. Основные требования к пользованию объектом недропользования предъявляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в части недропользования и подлежат включению в лицензию на право пользования недрами. Детальные требования конкретизируются при оформлении лицензии в лицензионном соглашении.

3.2. Основными требованиями к пользованию лицензионной площадью являются:

-заключение лицензионного соглашение на составление технического проекта, направленных на проведение разработки полезных ископаемых в контурах лицензионной площади;

-предоставление, в течение оговоренного в лицензионном соглашении срока, технического проекта разработки полезных ископаемых, прошедшего экспертизу в части промышленной, экологической безопасности и охраны недр, а также удостоверение на право временного пользования земельным участком под недропользование;

-предоставление годового отчета до 31 января нового года, по установленной форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом по реализации государственной политики по недропользованию, а также копию на электронном носителе;

-выполнение всех необходимых видов горных работ в строгом соответствии с проектом, прошедшем экспертизу по промышленной, экологической безопасности и охраны недр;

-разработка Плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности на объектах работ, в том числе по предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами, как на самом объекте, так и в результате аварий на других объектах в районе размещения объекта. При разработке данных мероприятий необходимо учитывать источники опасности (селевые потоки, лавиноопасность и пр.), факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, численность и размещение производственного персонала;

-техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель согласно проектным решениям, прошедшим экспертизу по промышленной, экологической безопасности и охране недр.

В случае невыполнения победителем аукциона в дальнейшем основных требований к пользованию объектом недр, к нему будут применены штрафные санкции в размере 0,1 процента в день от оплаченной недропользователем стоимости объекта недр за каждый день просрочки исполнения принятых обязательств или санкции, установленные Положением о порядке и условиях поведения аукциона на право пользования недрами.

4. Время и место проведения аукциона: Аукцион состоится 23 ноября 2019 года в городе Кадамжай в здании районной государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

Регистрация участников аукциона с 11-00 часов до 11-50 часов. Начало аукциона в 11-00 часов.

5. Срок подачи заявок: Заявки принимаются с 4 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года включительно ежедневно в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов Сектором лицензирования недропользования Государственного Комитета промышленности, энергетики и недропользование Кыргызской Республики, каб. № 227.

6. Место и время ознакомления с порядком и условиями проведения аукциона:

Управление геологии Государственного Комитета по промышленности, энергетики и недропользование Кыргызской Республики, каб. № 206, ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.

7. Для участия в аукционе заявитель лично или через доверенное лицо представляет организатору аукциона заявку до 15-00 часов 19 ноября 2019 года включительно, в двух экземплярах по форме, установленной организатором аукциона и размещенной на официальном сайте организатора аукциона: www.gkpen.kg.

К заявке прилагаются следующие документы:

-копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

-копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

-копия документа о назначении исполнительного органа организации;

-доверенность на представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, если лицо будет действовать через своего представителя;

-документ, подтверждающий оплату гарантийного взноса;

-документ, подтверждающий оплату сбора за участие в аукционе.

Иностранное юридическое лицо дополнительно представляет легализованную или апостилированную в установленном порядке выписку из государственного реестра или иной документ, удостоверяющий, что оно является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны.

Компании, зарегистрированные в Кыргызской Республике, включая филиалы иностранных компаний, зарегистрированных в Кыргызской Республике, дополнительно представляют справку налоговой службы об отсутствии налоговой задолженности.

Подача аукционной заявки рассматривается как согласие заявителя со всеми условиями аукциона.

Все копии документов, представляемые заявителем, должны быть заверены печатью заявителя.

Все документы, прилагаемые к аукционной заявке, сдаются организатору аукциона вместе с аукционной заявкой. Один экземпляр аукционной заявки с пометкой о принятии вручается заявителю.

Заявитель вправе отозвать свою аукционную заявку до истечения установленного срока подачи заявок.

Уведомление об отзыве аукционной заявки является основанием для незамедлительного возвращения заявителю поданной аукционной заявки.

Отзыв аукционной заявки не является препятствием для подачи новой аукционной заявки при условии соблюдения сроков его подачи.

Регистрация аукционных заявок осуществляется уполномоченным должностным лицом организатора аукциона (далее - должностное лицо организатора аукциона) в течение всего срока подачи аукционных заявок, указанного в объявлении о проведении аукциона.

Секретарь организатора аукциона регистрирует поданные аукционные заявки в журнале регистрации заявок на участие в аукционе по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, с указанием ее регистрационного номера, даты и времени поступления.

Аукционные заявки, поступившие после даты окончания подачи аукционных заявок, не регистрируются и возвращаются заявителю по почте или с вручением ему должностным лицом организатора аукциона, под подпись, с соответствующей отметкой об этом в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, не регистрируются и возвращаются заявителю.

Победитель аукциона при оформлении лицензии и лицензионного соглашения при желании может передать Кыргызской Республике долю участия в уставном капитале.

8. Победитель аукциона, подписавший протокол результатов аукциона, уплачивает все установленные законодательством платежи в бюджет Кыргызской Республики.

9. Сбор за участие в аукционе в размере 83 247 (восемьдесят три тысячи двести сорок семь) сомов вносится заявителем на специальный счет организатора аукциона:

Государственного Комитета промышленности, энергетики и недропользование Кыргызской Республики

Банковские реквизиты для зачисления денежных средств в виде  гарантийного взноса и сбора за участие в аукционах и конкурсах:

Получатель: ГКПЭН

Банк: Центральное казначейство МФ КР

БИК: 440001

Расчетный счет: 4402032100002327

Код платежа: 14511900 «Прочие неналоговые доходы»

Назначение платежа:

- гарантийный взнос за участие в аукционе_______________________

- или сбор за участие в аукционе_______________________________

Назначение платежа: Для гарантийного взноса или сбор за участие в аукционе.

Сбор за участие в аукционе возврату не подлежит, за исключением случаев отмены аукциона, либо когда заявитель отзовет свою заявку до начала аукциона, либо не будет допущен к участию на аукционе. В случае возврата сбора, он подлежит выплате заявителю в течение 30 банковских дней.

10. Гарантийный взнос в сумме 100 000 (сто тысячи) долларов США, вносится заявителем в национальной валюте, по курсу НБКР на день внесения или перечисления гарантийного взноса, на специальный счет организатора аукциона, указанный в п.9 настоящих условий.

Гарантийный взнос возвращается заявителю/участнику в течение 30 банковских дней с момента подписания заключительного протокола заседания аукционной комиссии.

Участник аукциона, отказавшийся подписывать протокол аукциона в качестве победителя аукциона, выбывает из числа участников аукциона. Внесенный им гарантийный взнос не возвращается.

11. Стартовая цена объекта аукциона составляет 141 498 (сто сорок одна тысячи четыреста девяносто восемь) долларов США.

12. Шаг аукциона устанавливается в размере 14 150 (четырнадцать тысячи сто пятьдесят) долларов США, максимальный шаг  141 498 (сто сорок одна тысячи четыреста девяносто восемь) долларов США.

13. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо если подана только одна заявка;

2) к участию в аукционе допущен только один участник, либо никто не допущен;

3) для участия в аукционе зарегистрировался только один участник или никто не зарегистрировался;

4) участниками аукциона не предложена цена выше стартовой.

14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект. В день проведения аукциона победитель подписывает протокол аукциона. Отказ победителя аукциона подтвердить его итоги в день заседания (т.е. отказ от подписания протокола) или неуплата предложенной им цены за право пользования недрами в течение пяти банковских дней после подписания протокола об аукционе, рассматривается как отказ от права пользования объектом недр, гарантийный взнос не возвращается.