КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2017 р. №

Київ

Про затвердження Технічного регламенту

пересувного обладнання, що працює під тиском

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через рік з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України				В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 			2017 р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
пересувного обладнання, що працює під тиском

Загальна частина

- Цей Технічний регламент встановлює детальні правила щодо пересувного обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС.

- Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

нове пересувне обладнання, що працює під тиском, визначене в 
підпункті 14 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, 
ст. 2880), для надання його на ринку;

пересувне обладнання, що працює під тиском, визначене 
в підпункті 14 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності цьому Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880), для проведення періодичної перевірки, проміжної перевірки, виняткових перевірок і використання;

пересувне обладнання, що працює під тиском, визначене 
в підпункті 14 пункту 5 цього Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, 
що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, 
ст. 2880), для проведення переоцінки відповідності.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на пересувне обладнання, що працює під тиском, яке введено в обіг до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 “Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880), і оцінка відповідності якого не була проведена.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на пересувне обладнання, що працює під тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажів між Україною та третіми країнами автомобільними, залізничними або внутрішніми водними шляхами відповідно до вимог Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналась відповідно до Закону України від 17 листопада 2009 року 
№ 1727-VI (далі – ВОПНВ), Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої України приєдналась згідно із Законом України від 2 березня 2000 року № 1511-III (далі – ДОПНВ), додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналась відповідно до Закону України від 5 червня 2003 року № 943-IV (далі – КОТІФ).

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг – надання пересувного обладнання, що працює під тиском, на ринку України в перший раз;

2) використання – наповнення, тимчасове зберігання, пов’язане з перевезенням, спорожнення та повторне наповнення пересувного обладнання, що працює під тиском;

3) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку пересувного обладнання, що працює під тиском, що знаходиться в ланцюгу постачання такого обладнання;

4) виняткова перевірка – сама виняткова перевірка та процедура, що регламентує проведення виняткової перевірки, визначеної у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ;

5) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє пересувне обладнання, що працює під тиском, або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

6) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення пересувного обладнання, що працює під тиском, яке вже було надане кінцевому користувачу;

7) власник – будь-яка фізична чи юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка має у власності пересувне обладнання, що працює під тиском;

8) державний ринковий нагляд – діяльність органів державного ринкового нагляду (далі – орган ринкового нагляду) з метою забезпечення відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, встановленим вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

9) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка вводить в обіг на ринку України пересувне обладнання, що працює під тиском, походженням з іншої країни;

10) маркування знаком Пі – нанесення маркування, яке свідчить, що пересувне обладнання, що працює під тиском, відповідає усім застосовним вимогам Технічного регламенту та вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ;

11) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання пересувного обладнання, що працює під тиском, для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

12) оператор – будь-яка фізична чи юридична особа, яка використовує пересувне обладнання, що працює під тиском;

13) переоцінка відповідності – процедура, що проводиться на вимогу власника чи оператора з метою виконання подальшої оцінки відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, що виготовлене та введене в експлуатацію до моменту обов’язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880);

14) пересувне обладнання, що працює під тиском:

усі посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.2 додатка до ДОПНВ, главі 6.1. додатка до ВОПНВ та главі 6.2 додатка С до КОТІФ;

цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери (далі – БЕГК), їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до ДОПНВ, главі 6.1 додатка до ВОПНВ та главі 6.8 додатка С до КОТІФ;

обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього підпункту, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ для перевезення газів класу 2, окрім газів або виробів класів 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до інших класів, зазначених у додатку 1.

Під пересувним обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові патрони (UN 2037) та не містить аерозолів 
(UN 1950), відкриті кріогенні посудини під тиском, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники (UN 1044), пересувне обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пунктах 1.1.3.2 додатка до ДОПНВ, додатка до ВОПНВ та додатка С до КОТІФ, а також пересувне обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згідно з положеннями пунктів 3.3 додатків до ДОПНВ, ВОПНВ та додатка С до КОТІФ;

15) періодична перевірка – періодична перевірка та процедури, що регламентують проведення періодичної перевірки, визначені у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ;

16) призначений орган з оцінки відповідності – орган з оцінки відповідності, що є органом з інспектування, відповідає вимогам, встановленим у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та умовам, визначеним у пунктах 58 - 62 цього Технічного регламенту, та призначений в установленому законодавством порядку;

17) проміжна перевірка – проміжна перевірка та процедури, що регламентують проведення проміжної перевірки, визначеної у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ;

18) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання пересувного обладнання, що працює під тиском, яка надає таке обладнання на ринку України;

19) суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач, власник або оператор, який здійснює господарську діяльність на платній основі або безоплатно;

20) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

Обов`язки виробників

6. При введенні в обіг пересувного обладнання, що працює під тиском, виробники забезпечують, щоб обладнання було розроблене, виготовлене та документально оформлене відповідно до вимог, визначених у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті.

7. Якщо відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам була продемонстрована в процесі оцінки відповідності, визначеної у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті, виробники зобов'язані нанести на таке обладнання знак Пі згідно з пунктами 49 - 55 цього Технічного регламенту.

8. Виробники зберігають технічну документацію, зазначену у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ. Ця документація повинна зберігатися протягом строку, визначеному в цих додатках.

9. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що введене ними в обіг пересувне обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ, та цьому Технічному регламенту, зобов’язані негайно вжити коригувальних заходів з метою приведення такого обладнання у відповідність, вилучення його з обігу або його відкликання (залежно від обставин).

Якщо пересувне обладнання, що працює під тиском, становить ризик, виробники зобов’язані негайно поінформувати про це відповідному органу ринкового нагляду, та подають йому детальні відомості, зокрема, про невідповідність такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

10. Виробники документально оформлюють випадки невідповідності такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

11. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду виробники подають йому інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу органу ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

12. Виробники повинні надавати операторам лише ту інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та цього Технічного регламенту.

# Обов’язки уповноважених представників

13. Виробники можуть на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, встановлені в пунктах 6 та 7 цього Технічного регламенту, та обов’язок щодо складання технічної документації не включаються до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

14. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинне давати змогу уповноваженому представникові виконувати як мінімум такі обов’язки:

зберігати технічну документацію для подання її на запити органів ринкового нагляду протягом періоду, визначеного у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ;

на обґрунтований запит органу ринкового нагляду надавати такому органу державною мовою всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, на яке поширюється дія доручення, вимогам цього Технічного регламенту.

15. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника повинні бути вказані в сертифікаті відповідності, зазначеному у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ.

16. Уповноважені представники повинні надавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та в цьому Технічному регламенті.

# Обов’язки імпортерів

17. Імпортери вводять в обіг лише пересувне обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, встановленим у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цьому Технічному регламенту.

18. Перед введенням пересувного обладнання, що працює під тиском, в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник застосував відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, що на обладнання нанесено маркування знаком Пі та воно супроводжується сертифікатом відповідності, зазначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ.

Якщо імпортер вважає, що пересувне обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ або цьому Технічному регламенту, або має підстави так вважати, він не вводить таке обладнання в обіг до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами, про що повідомляє виробнику та відповідному органу ринкового нагляду.

19. Імпортери зазначають своє найменування та контактну адресу в сертифікаті відповідності, зазначеному у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ, або в окремому додатку до сертифіката відповідності.

20. Імпортери забезпечують, щоб під час перебування пересувного обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання, не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та у додатку С до КОТІФ.

21. Імпортери, які вважають, що пересувне обладнання, що працює під тиском, яке вони ввели в обіг, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ або у цьому Технічному регламенті, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення зазначеного обладнання у відповідність із такими вимогами, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин).

Якщо пересувне обладнання, що працює під тиском, становить ризик, імпортери зобов’язані негайно поінформувати про це відповідному органу ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема, про невідповідність такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

Імпортери документально оформлюють випадки невідповідності такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

22. Імпортери протягом періоду, визначеного у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ для виробників, зберігають копію технічної документації для надання її на запити органів ринкового нагляду та забезпечують можливість доступу органам ринкового нагляду до технічної документації.

23. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду імпортери надають йому державною мовою інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу такого органу ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно всіх заходів, які вживаються для забезпечення відповідності введеного ними в обіг пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

24. Імпортери повинні надавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цього Технічного регламенту.

# Обов’язки розповсюджувачів

25. Розповсюджувачі надають на ринку пересувне обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цього Технічного регламенту. Перед наданням пересувного обладнання, що працює під тиском, на ринку, розповсюджувачі пересвідчуються, що на таке обладнання нанесено маркування знаком Пі, воно супроводжується сертифікатом відповідності, у якому безпосередньо або в додатку до якого зазначено інформацію, визначену в пункті 19 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що пересувне обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним 
у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цього Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринку до приведення його 
у відповідність із зазначеними вимогами і повідомляє про це виробнику 
або імпортеру, а також відповідному органу ринкового нагляду.

26. Розповсюджувачі забезпечують, щоб під час перебування пересувного обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю, умови зберігання чи транспортування такого обладнання, не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та 
додатку С до КОТІФ.

27. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що пересувне обладнання, що працює під тиском, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ, або цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу або його відкликання (залежно від обставин). Якщо пересувне обладнання, що працює під тиском, становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це виробнику або імпортеру та відповідному органу ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема, про невідповідність такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

Розповсюджувачі документально оформлюють випадки невідповідності такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

28. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому державною мовою інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для забезпечення відповідності наданого ними на ринку пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.

29. Розповсюджувачі повинні надавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цього Технічного регламенту.

# Обов’язки власників

30. Якщо власник вважає або має підстави вважати, що пересувне обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, включаючи вимоги щодо періодичної перевірки, та цього Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує його до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо пересувне обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику або імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.

Власники документально оформлюють випадки невідповідності такого пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

31. Власники забезпечують, щоб під час перебування пересувного обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ.

32. Власники повинні надавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цьому Технічному регламенті.

33. Вимоги пунктів 30 - 32 цього Технічного регламенту не застосовуються до фізичних осіб, що мають намір використовувати або використовують пересувне обладнання, що працює під тиском, для особистого чи побутового використання, або в рамках дозвілля чи заняття спортом.

# Обов’язки операторів

34. Оператори використовують лише пересувне обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, та цього Технічного регламенту.

35. Якщо пересувне обладнання, що працює під тиском, становить ризик, оператор повідомляє про це власника, а також органи ринкового нагляду.

# Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить пересувне обладнання, що працює під тиском, в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг пересувне обладнання, що працює під тиском, в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, імпортер або розповсюджувач вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 6 - 12 цього Технічного регламенту.

# Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання протягом щонайменше десяти років після введення пересувного обладнання, що працює під тиском, в обіг подають органам ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм пересувне обладнання, що працює під тиском;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили пересувне обладнання, що працює під тиском.

# Оцінка відповідності

38. Пересувне обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці другому пункту 2 цього Технічного регламенту, повинно відповідати застосовним вимогам щодо оцінки відповідності, періодичної перевірки, проміжної перевірки та виняткових перевірок, установленим у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ, і пунктах 39 - 65 цього Технічного регламенту.

39. Пересувне обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці третьому пункту 2 цього Технічного регламенту, повинно відповідати вимогам документації, відповідно до яких це обладнання було виготовлено. Таке обладнання підлягає періодичним перевіркам, проміжним перевіркам та винятковим перевіркам згідно з додатками до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та пунктами 39 - 65 цього Технічного регламенту.

40. Для знімних частин пересувного обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання може проводитися окрема оцінка відповідності.

# Переоцінка відповідності

41. Переоцінка відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, зазначеного в абзаці четвертому пункту 2 цього Технічного регламенту, яке виготовлено та введено в експлуатацію до дати обов’язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880), проводиться згідно додатку 2. Маркування знаком Пі в такому випадку наноситься згідно 
додатку 2.

# Загальні принципи маркування знаком Пі

42. Маркування знаком Пі наноситься виключно виробником або в разі проведення переоцінки відповідності відповідно до вимог, встановлених у додатку 2 до Технічного регламенту.

43. Знак Пі наноситься тільки на пересувне обладнання, яке:

відповідає вимогам, що стосуються оцінки відповідності, визначеним у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті; або

відповідає вимогам, що стосуються переоцінки відповідності, визначеним у пункті 41 цього Технічного регламенту.

Знак Пі не наноситься на будь-яке інше пересувне обладнання, що працює під тиском.

44. Нанесення на обладнання знаку Пі засвідчує, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, усім застосовним вимогам, визначеним в додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті.

45. Для цілей цього Технічного регламенту маркування знаком Пі є єдиним маркуванням, яке підтверджує відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам, визначеним в додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті.

46. Забороняється наносити на пересувне обладнання, що працює під тиском, маркування, позначення та написи, які за своїм значенням та формою можуть бути помилково прийняті за маркування знаком Пі та ввести в оману третю сторону. Будь-яке інше маркування наноситься на пересувне обладнання, що працює під тиском, лише за умови, якщо воно не впливає на видимість, розбірливість та значення маркування знаком Пі.

47. Знак Пі наноситься на знімні частини пересувного обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

48. Орган ринкового нагляду забезпечує належне виконання вимог, які регламентують нанесення знаку Пі, а також вживають відповідні заходи у разі неправомірного використання маркування знаком Пі.

# Правила та умови нанесення знаку Пі

49. Маркуванням знаком Пі є нанесення нижче зазначеного символу такої форми:

50. Мінімальна висота знаку Пі становить 5 мм. Для пересувного обладнання, що працює під тиском, з діаметром, який менше або дорівнює 
140 мм, мінімальна висота знаку Пі становить 2,5 мм.

51. Пропорції, наведені в кресленні в пункті 49 цього Технічного регламенту, повинні бути дотримані. Сітка не становить частину маркування.

52. Маркування знаком Пі наноситься на пересувне обладнання, що працює під тиском, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим і незмивним, а також на знімні частини пересувного обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

53. Знак Пі наносять перед введенням в обіг нового пересувного обладнання, що працює під тиском, або знімних частин пересувного обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

54. Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі – призначений орган), залученого до перших перевірок і випробувань.

Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься самим органом або виробником за вказівкою такого органу.

55. Нанесення дати проведення періодичної перевірки або, у разі доцільності, проміжної перевірки, супроводжується нанесенням ідентифікаційного номера призначеного органу, відповідального за періодичну перевірку.

56. Якщо температура навколишнього середовища періодично нижча 
за -20 °C, можуть застосовуватись більш суворі стандарти стосовно робочої температури матеріалу, призначеного для пересувного обладнання, що працює під тиском, для використання при внутрішніх перевезеннях небезпечних вантажів, до встановлення додатками до ДОПНВ, ВОПНВ та додатком С до КОТІФ вимог до належних опорних температур для визначення кліматичних зон.

У такому випадку при нанесенні маркування знаком Пі на пересувне обладнання, що працює під тиском, включаючи знімні частини пересувного обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку, ідентифікаційний номер призначеного органу, супроводжується позначкою «–40 °C» або іншим відповідним позначенням.

Вільний обіг пересувного обладнання, що працює під тиском

57. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися наданню на ринку або використанню пересувного обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Вимоги до призначених органів

58. Призначені органи повинні відповідати загальним вимогам, установленим законом, спеціальним вимогам, установленим у пункті 1.8.6.8 додатка до ДОПНВ, додатка С до КОТІФ, та цьому Технічному регламенті.

59. Призначення органів для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

60. Призначений орган бере участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган бере участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 65 цього Технічного регламенту, забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

61. Призначені органи здійснюють оцінку відповідності, періодичну перевірку, проміжну перевірку та виняткові перевірки відповідно до умов їх призначення та процедур, визначених у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ.

62. Призначені органи здійснюють переоцінку відповідності відповідно до вимог, встановлених додатком 2 до цього Технічного регламенту.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

63. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документа про відповідність;

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органів;

будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду.

Призначені органи на запит органу, що призначає, інформують його про діяльність з оцінки відповідності, проведену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу проведену діяльність, зокрема транскордонну діяльність, та роботи за договорами субпідряду.

64. Призначені органи надають іншим органам, призначеним згідно з цим  Технічним регламентом, які провадять подібну оцінку відповідності, періодичні перевірки, проміжні перевірки та виняткові перевірки, які охоплюють те ж саме пересувне обладнання, що працює під тиском, відповідну інформацію щодо питань, пов’язаних з негативними, а також, на запит, позитивними результатами оцінки відповідності.

Координація призначених органів

65. Відповідна координація та співпраця між призначеними органами здійснюється у формі секторальної групи.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль пересувного обладнання, що працює під тиском

66. Державний ринковий нагляд і державний контроль введеного в обіг пересувного обладнання, що працює під тиском, здійснюється відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність

67. Орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів щодо усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить будь-яку таку невідповідність:

маркування знаком Пі було нанесено на пересувне обладнання, що працює під тиском, з порушенням вимог, визначених у пунктах 38 - 55 цього Технічного регламенту;

не було нанесено маркування знаком Пі;

органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;

не виконано вимоги, визначені у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у цьому Технічному регламенті.

68. Якщо зберігається формальна невідповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, зазначена у пункті 67 цього Технічного регламенту, органи ринкового нагляду повинні вжити усіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного обладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено з обігу або відкликано.

Таблиця відповідності

70. Таблиця відповідності положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 3.

_______________________

Додаток 1

до Технічного регламенту

Перелік небезпечних речовин, які не відносяться до класу 2

| Номер ООН | Клас | Небезпечна речовина |
| --- | --- | --- |
| 1051 | 6.1 | ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ із вмістом води менше 3 % |
| 1052 | 8 | ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ |
| 1745 | 5.1 | БРОМУ ПЕНТАФТОРИД за винятком перевезення в цистернах |
| 1746 | 5.1 | БРОМУ ТРИФТОРИД за винятком перевезення в цистернах |
| 1790 | 8 | КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше ніж 85 % |
| 2495 | 5.1 | ЙОДУ ПЕНТАФТОРИД за винятком перевезення в цистернах |

______________________

Додаток 2

до Технічного регламенту

# Процедура переоцінки відповідності

1. Процедура переоцінки відповідності – це засвідчення того, що пересувне обладнання, що працює під тиском, зазначене в абзаці четвертому пункту 2 Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від ___________ 2017 р. № ____ (Офіційний вісник України, 2017 р., № ___, ст.____ ) (далі – Технічний регламент), яке виготовлене та введене в експлуатацію до дати обов’язкового застосування Технічного регламенту щодо пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967, відповідає вимогам, встановленим у додатках до ВОПНВ, ДОПНВ, додатку С до КОТІФ та Технічному регламенту на момент проведення переоцінки відповідності.

2. Власник або оператор надають органу з оцінки відповідності, що відповідає типу A згідно із ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, призначеному для проведення переоцінки відповідності (далі – призначений орган), інформацію щодо пересувного обладнання, що працює під тиском, за допомогою якої призначений орган ідентифікує обладнання (його походження, принципи конструкції та для ацетиленових балонів – детальну інформацію про пористий матеріал). Зазначена інформація повинна включати дані щодо обмеження використання обладнання та дані щодо можливого пошкодження або проведених ремонтних робіт.

3. Призначений орган повинен перевірити відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, такому ж рівню безпеки, вимоги до якого визначені у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ. Така перевірка проводиться на основі інформації, підготовленої відповідно до пункту 2 цього додатку, та, у разі потреби, за результатами додаткових перевірок.

4. Якщо результати перевірки, передбаченої пунктом 3 цього додатку, є задовільними, пересувне обладнання, що працює під тиском, підлягає періодичним перевіркам, передбаченим у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ. Якщо умови періодичної перевірки дотримані, призначеним органом з оцінки відповідності, відповідальним за періодичну перевірку, або під його наглядом на обладнання наноситься маркування знаком Пі відповідно до пунктів 42 - 45 цього Технічного регламенту. Після цього наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, відповідального за періодичну перевірку. Призначений орган з оцінки відповідності, відповідальний за періодичну перевірку, видає сертифікат про проведення переоцінки відповідності згідно з пунктом 6 цього додатка.

5. У разі серійного виробництва посудин під тиском, переоцінка відповідності окремих посудин, включаючи клапани та інше допоміжне устаткування, що використовується для перевезення, може проводитись призначеним органом з оцінки відповідності, відповідальним за періодичну перевірку відповідного пересувного обладнання, що працює під тиском, за умови, що відповідність типу була перевірена згідно з пунктом 3 цього додатку призначеним органом та видано сертифікат про переоцінку відповідності типу. Після маркування знаком Пі наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, відповідального за періодичну перевірку.

6. У будь-якому випадку призначений орган з оцінки відповідності, відповідальний за періодичну перевірку, видає сертифікат про переоцінку відповідності, який містить, як мінімум, таку інформацію:

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, відповідального за періодичну перевірку, який видав сертифікат, та ідентифікаційний номер призначеного органу згідно з пунктом 3 цього додатку;

найменування і місцезнаходження виробника або оператора, зазначених в пункті 2 цього додатку;

номер сертифіката про переоцінку відповідності типу, у разі застосування процедури, передбаченої пунктом 5 цього додатку;

ідентифікаційний номер пересувного обладнання, що працює під тиском, з нанесеним маркуванням знаком Пі, у тому числі серійний номер або номери;

дата видачі сертифіката.

7. Якщо застосовується процедура, передбачена пунктом 5 цього додатку, призначений орган видає сертифікат про переоцінку відповідності типу, в якому повинні зазначатися, як мінімум:

ідентифікаційний номер призначеного органу, який видав сертифікат;

найменування і місцезнаходження виробника або володільця оригіналу типового зразка для пересувного обладнання, що працює під тиском, яке підлягає переоцінці відповідності, коли володілець не є виробником;

дані, що дозволяють ідентифікувати пересувне обладнання, що працює під тиском, яке випускається серійно;

ідентифікаційні дані про партію пересувного обладнання, що працює під тиском, яке випускається серійно;

дата видачі сертифіката;

примітка наступного змісту: “цей сертифікат не дає право на виробництво пересувного обладнання, що працює під тиском, або його частин”.

8. Нанесення на обладнання маркування знаком Пі свідчить про те, що власник або оператор бере на себе відповідальність за відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, усім вимогам, передбаченим Технічним регламентом, що застосовуються до нього на момент проведення переоцінки відповідності.

______________________

Додаток 3

до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
положень Директиви 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 16 червня 2010 р. про пересувне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

| Положення Директиви | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1(1) Стаття 1 (2) Стаття 1 (3) Стаття 1 (4) Стаття 2 Стаття 3 Стаття 4 (1) Стаття 4 (2) Стаття 4 (3) Стаття 4 (4) Стаття 4 (5) Стаття 4 (6) Стаття 4 (7) Стаття 5 (1) Стаття 5 (2) Стаття 5 (3) Стаття 5 (4) Стаття 6 (1) Стаття 6 (2) Стаття 6 (3) Стаття 6 (4) Стаття 6 (5) Стаття 6 (6) Стаття 6 (7) Стаття 6 (8) Стаття 7 (1) Стаття 7 (2) Стаття 7 (3) Стаття 7 (4) Стаття 7 (5) Стаття 8 (1) Стаття 8 (2) Стаття 8 (3) Стаття 8 (4) Стаття 9 (1) Стаття 9 (2) Стаття 10 Стаття 11 Стаття 12 (1) Стаття 12 (2) Стаття 12 (3) Стаття 13 Стаття 14 (1) Стаття 14 (2) Стаття 14 (3) Стаття 14 (4) Стаття 14 (5) Стаття 14 (6) Стаття 14 (7) Стаття 15 (1) Стаття 15 (2) Стаття 15 (3) Стаття 15 (4) Стаття 15 (5) Стаття 15 (6) Стаття 15 (7) Стаття 15 (8) Стаття 16 Стаття 17 Стаття 18 Стаття 19 Стаття 20 (1) Стаття 20(2) Стаття 20(3) Стаття 20(4) Стаття 21 Стаття 22 Стаття 23 Стаття 24 Стаття 25 Стаття 26(1) Стаття 26(2) Стаття 26(3) Стаття 27(1) Стаття 27 (2) Стаття 28 Стаття 29 Стаття 30 Стаття 31 Стаття 32 Стаття 33(1) Стаття 33(2) Стаття 34 Стаття 35 Стаття 36 Стаття 37 Стаття 38 Стаття 39 Стаття 40 Стаття 41 Стаття 42 Стаття 43 Стаття 44 Додаток I Додаток II Додаток ІІІ | пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 4 пункт 5 пункт 6 пункт 7 пункт 8 пункт 9 пункт 10 пункт 11 пункт 12 пункт 13 пункт 14 пункт 15 пункт 16 пункт 17 пункт 18 пункт 19 пункт 20 пункт 21 пункт 22 пункт 23 пункт 24 пункт 25 пункт 26 пункт 27 пункт 28 пункт 29 пункт 30 пункт 31 пункт 32 пункт 33 пункт 34 пункт 35 пункт 36 пункт 37 пункт 38 пункт 39 пункт 40 пункт 41 пункт 42 пункт 43 пункт 44 пункт 45 пункт 46 пункт 47 пункт 48 пункт 49 пункт 50 пункт 51 пункт 52 пункт 53 пункт 54 пункт 55 пункт 57 пункт 58 пункт 59 пункт 60 пункт 61 пункт 62 пункт 63 пункт 64 пункт 65 пункт 66 пункт 67 пункт 68 додаток 1 пункт 56 додаток 2 |

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
         від __ _______ 2017 р. № _____

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

1. У переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), у пункті 16 слова та цифри “від 5 листопада 2008 р. № 967” замінити словами та цифрами “від __ _____ 20__ р. № __”.

___________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____________ 2017 р. №____

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 “Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2880).

2. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. 
№ 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

_______________________